## Slide 1: Dijkversterking Arcen
17 mei 2017
Met de omgeving, voor de omgeving

## Slide 2: Inhoud
Waarom dijkversterking?
Een brede blik voor een mooi en veilig Maasdal
Proces en planning
Participatie
Toelichting techniek
Afronding

## Slide 3: Waarom dijkversterking?

## Slide 4: Opgave
Nieuwe dijk
Oude dijk
Als gevolg van de nieuwe normering moet een ophoging plaats vinden
Deze ophoging bestaat uit:
Achterstand vanuit de oude norm: 0,5 - 1,0 meter
Klimaatverandering : 0,5 meter
Onzekerheden: 0,2 - 0,6 meter
Daarnaast ook een stuk breder.

## Slide 5: Een brede blik voor een mooi en veilig Maasdal
Wij werken aan dijken die goed kunnen worden ingepast in het landschap. Dit betekent:
Samenwerken met de omgeving
Ook rivierverruimende maatregelen worden beschouwd.
Mogelijkheid van innovatieve oplossingen bekijken
Brede afweging bij uiteindelijke keuze

## Slide 6: Proces en planning
VERKENNINGSFASE – 2016/2017
Inventariseren, mogelijke oplossingsrichtingen
Start (veld)onderzoeken
Vaststellen voorkeursalternatief
PLANUITWERKINGSFASE – 2017/2018
Uitwerken voorkeursalternatief
Procedure, zienswijze
Start grondverwerving
Start aanbesteding
REALISATIEFASE – vanaf 2019

## Slide 7
Wat wordt vastgesteld bij keuze voorkeursalternatief?
Tracé
Type waterkering
  Groene dijk
  Vaste keermuur
  Niet-permanent aanwezige constructie
Extra maatregelen (zoals voorlandverbetering e.d.)
Proces en planning
Voorkeursalternatief

## Slide 8
Streven om (voor een aantal dijktrajecten) het voorkeursalternatief gereed te hebben voor de zomer
Besluitvorming door de stuurgroep na de zomer
Indien nodig ontwerpwerkzaamheden na de zomer
Complexiteit bepaalt tempo
Proces en planning
Planning

## Slide 9: Participatie
Samen met de omgeving:
informatieavonden
omgevingswerkgroepen
ontwerp-ateliers
ad hoc bijeenkomsten of bezoek
ad hoc

## Slide 10: Participatie Ontwerpateliers
Voor welke ontwerpopgaven?
  complex: allerlei functies, waarden en belangen lopen door elkaar;
  nog creativiteit en informatie nodig om verschillende oplossingsrichtingen te kunnen uitwerken en wegen
Tenminste 2 ontwerp-ateliers:
  Tracé ter hoogte van kasteeltuinen
  Maasstraat (+ eventueel Schans)
  Tracé ten noorden van Arcen

## Slide 11: Arcen Zuid
Ontwerpopgave:
Ontwerpatelier met Limburgs Landschap, Gemeente en Waterschap
Integrale oplossing beekherstel en ecologie; vistrap meenemen
Dwarsdoorsneden om ruimtebeslag beter in beeld te krijgen
Rijksmonumenten  consequenties en voorwaarden
Participatie Ontwerpateliers

## Slide 12: Arcen Midden
Ontwerpopgave:
Ontwerpateliers Maasstraat (en eventueel Schans, Raadhuisplein)
Type kering van belang om VKA te kunnen kiezen
Vraagstuk betrouwbaarheid van sluiting i.r.t. verschillende typen keringen
Architectonische oplossingen
Participatie Ontwerpateliers

## Slide 13: Arcen Noord
Ontwerpopgave:
Tracékeuze
Maatwerkbescherming ‘eiland van Hertog Jan’
Participatie Ontwerpateliers
Notes: Ontwerpopgave:
Tracékeuze
  Rivierkundig effect
  Impact op woningen noordzijde Maasstraat
  Landschappelijke inpassing
  Aansluiting hoge grond
Maatwerkbescherming ‘eiland van Hertog Jan’:
  Overstromingsfrequenties
  Gevolgen voor bedrijfsvoering
  Bereikbaarheid
  Kostenbatenanalyse

## Slide 14: Techniek
Signaleringswaarde en ondergrens
Hoe is de norm bepaald?
Categorieën waterkeringen
Faalkansmechanisme “niet sluiten”
Kostenraming oplossingsrichtingen

## Slide 15: Techniek Signaleringswaarde en Ondergrens

## Slide 16: Techniek Hoe is de norm bepaald?
Beschermingsniveau berekend om:
Basisbescherming te bieden;
Gebieden met hoge economische waarde extra te beschermen
Voor de HWBP project in Arcen betekent dit:
Signaleringswaarde: 1/300e
Ondergrens: 1/100e
Ontwerpen op ondergrens over 50 of 100 jaar.

## Slide 17: Techniek Categorieën waterkeringen
Permanente waterkeringen
  Zonder zichtbehoud
  Met zichtbehoud
Niet permanent gesloten waterkeringen
  Zelfsluitend
  Niet-zelfsluitend
    Permanent aanwezig op locatie
    Niet permanent aanwezig op locatie

## Slide 18: Techniek Faalmechanisme “niet sluiten”
Type waterkering | Faalmechanisme
Dijk | Overloop en golfoverslag
 | Opbarsten en piping
 | Macrostabiliteit
 | Beschadiging bekleding en erosie
Kunstwerk | Niet sluiten
 | Piping
 | Constructief falen

## Slide 19: Techniek Kostenvergelijk verschillende oplossingen
Type waterkering | Indicatie kosten
Keermuur | Goedkoopste (referentie)
Glazen kering | 1,5 a 2x zo duur
Niet permanent gesloten | > 3x zo duur

## Slide 20: Afronding
Nu bezig met grondonderzoek, peilbuizen
Binnenkort start ontwerpateliers
Verslagen zijn op website te lezen
    dijkversterking@waterschaplimburg.nl
    077 - 38 91 111